ZADACI IZ MERNIH LANACA

(Kotni niz)

- Metodom mernih lanaca sračunati vrednosti kota A i B.

- Trokraka zvezda, prikazana na skici, kotirana je na dva načina, bez i sa primenom tolerancija oblika i položaja. Metodom mernih lanaca sračunati vrednosti kota A i B i uveriti se u značaj tolerancija oblika i položaja. Tolerancije uglova zanemariti. Opšte tolerancije date su po SRPS ISO 2768-f. Prokomentarisati dobijeno rešenje.

Zad.1.	Zad.2.

- Metodom mernih lanaca sračunati vrednosti kote “Z” ako je kotiranje izvršeno na prikazane načine A, B i C. Pošto je potrebno da taj zazor bude što manji, odrediti najpovoljniji način kotiranja.

- Metodom mernih lanaca proveriti da li će se pri datom načinu kotiranja zupčasto-pužnog reduktora (prikazanog na slici) obezbediti potpuno naleganje (po širini) bokova zubaca spregnutih zupčanika.

Aksijalno pomeranje puža ograničeno je sa dva uskočnika. Međutim, zbog odstupanja mera moguća je pojava izvesnog zazora koji se kompenzuje ugradnjom kompenzatora (koji nije prikazan na slici), a koji se postavlja iza prvog dostupnog (u ovom slučaju levog) uskočnika. Obično se toleriše zazor do 0,2 mm, ali u ovom slučaju računati da ga uopšte nema.

Zad.3.	Zad.4.

# Text boxes

А

В