ZADACI IZ ZAVRTANJSKIH VEZA

- Za dvostepeni zupčasti motorni reduktor, prikazan na slici, sračunati:

A – nazivni prečnik prstenastog zavrtnja kojim se reduktor kači prilikom utovara, ugradnje i remonta, ako je poznato:

- masa motornog reduktora napunjenog uljem m = 250 kg,

- faktor udara, koji izima u obzir moguće preopterećenje pri dizanju reduktora k = 5,

- materijal prstenastog zavrtnja čelik, klase čvrstoće 5.6,

- računati da zavrtanj nije prethodno pritegnut.

B – prečnike 4 uzdužno opterećena nepodešena zavrtnja kojima se poklopac kućišta vezuje za kućište, ako je poznato da je:

- materijal zavrtnja čelik, klase čvrstoće 6.8,

- računati kao da je reč o običnom prethodno pritegnutom (prednapregnutom) zavrtanjskom spoju, pošto pri opterećenju zavrtnjeva ne postoji mogućnost da ulje iscuri.

- Planetarni reduktor, prikazan na slici, pričvršćen je za podlogu sa 4 nepodešena zavrtnja izrađenih od čelika, klase čvrstoće 6.8. Koeficijent trenja na mestu dodira reduktora i podloge je (o = 0,2. Odrediti potrebne prečnike zavrtnjeva sa stanovišta njihove nosivosti, ako je izlazno vratilo reduktora opterećeno promenljivim obrtnim momentom T = 18,85 Nm.

- Odrediti prečnike zavrtnjeva u okviru grupne zavrtanjske veze, prikazane na crtežu, kojima se prirubnice četvrtastih (pravougaonih) cevi međusobno vezuju. Grupna zavrtanjska veza sastoji se od 10 zavrtnjeva, klase čvrstoće 4.8. Veza je opterećena promenljivim momentom M = 2000 Nm upravnom na ravan spoja.

- Odrediti koliku statičku silu može da prenese grupna zavrtanjska veza, prikazana na slici. Veza se sastoji od 4 prethodno pritegnuta zavrtnja M8. Klasa čvrstoće zavrtnjeva ja 6.8, a koeficijent trenja na mestu dodira ploča je (o = 0,2.

- Odrediti orijentacionu vrednost najveće moguće statičke sile kojom se može opteretiti konzola, prikazana na slici, sa stanovišta nosivosti grupne zavrtanjske veze. Ona se sastoji od 2 prethodno pritegnuta zavrtnja M10, izrađena od čelika, klase čvrstoće 8.8, a koeficijent trenja na mestu dodira ploča je 
(o = 0,2.

# Text boxes

100

100

200

200

M

M

100

200

F

150

500

F