ZADACI IZ BILANSA SNAGE

- Izračunati potrebnu snagu elektromotora, prema slici 1 i 2, namenjenih za pogon radnih mašina posredstvom zupčanika, ako je poznato da je: broj obrtaja elektromotora nem = 1450 min-1, broj zubaca zupčanika z1 = 20, z2 = 55, z3 = 15, z4 = 48, z5 = 12, z6 = 38, stepeni iskorišćenja (1/2 = (3/4 = (5/6 = 0,98 i da je 
TА = TB = TC = 10 Nm.

- Odrediti (a) broj obrtaja izlaznog vratila A (nA) i (b) obrtni moment na izlazu A (TA) mehaničkog prenosnika, ako je poznato da je snaga elektromotora Pem = 2,5 kW, izlazni obrtni moment 
T2 = 200 Nm, TB = 10 Nm, broj obrtaja elektromotora 
nem = 1445 min-1, prečnici kaišnika d1 = 110 mm, d2 = 250 mm, stepen proklizavanja kaišnog para (p = 0,99, stepen iskorišćenja kaišnog para (kp = 0,99, brojevi zubaca zupčanika z1 = 1 (puž), 
z2 = 52, z3 = 12, z4 = 120, stepen iskorišćenja pužnog para 
(p = 0,68, a zupčastih parova (z = 0,98.

- Odrediti oznaku klinastog kaiša normalne širine, ako je poznato da je snaga na izlazu A – PA = 2,5 kW, obrtni moment na izlazu B i C – TB = 500 Nm, 
TC = 100 Nm, broj obrtaja elektromotora nem = 1440 min-1, prečnici kaišnika 
d1 = 110 mm, d2 = 230 mm, stepen proklizavanja kaišnog para (p = 0,99, stepen iskorišćenja kaišnog para (kp = 0,99, brojevi zubaca zupčanika z1 = 10, z2 = 62, 
z3 = 12, z4 = 42, a stepen iskorišćenja zupčastih parova (z = 0,98. Računati da prenosnik pokreće teško opterećenu mašinu elektromotorom sa normalnim polaznim momentom i da pogon traje 24 sata u toku dana.

# Text boxes

z1

z3

z5

z2

z4

z6

Pem

nem

TA

TB

TC

TC

TB

TA

Pem

nem

z6

z4

z2

z5

z3

z1

Sl. 1

Sl. 2

TA

EM

TA

TA

d1

TB

z4

z2

z4

d2

TB

z3

z1

z2

EM

TC

d1

z3

d2

z1

z4