PRORAČUN KAIŠNIH PRENOSNIKA

a)	Odrediti profil i potreban broj kaiševa trapeznog (klinastog) kaiša normalne širine dw1/dw2 prikazanog na crtežu.

b)	Odrеditi tip zupčastog kaišа i potrebnu širinu kaiša zk1/zk2 prikazanog mehanizma.

c)	Odrediti tip i potreban broj rebara višeprofilnog kaiša dw3/dw4.

Poznatо dа је međuosno rastojanje аk1/2 = 400 mm, аzk1/2 = 300 mm, аk3/4 = 200 mm, da prenosnik pokreće lako opterećenu radnu mašinu, sа elektromotorom sа normalnim polaznim momentom i dа pogon traje 8 sati u toku dana. Takođe је poznato dа је snaga nа izlazu А – PА = 1,1 kW, оbrtni moment nа izlazu B – TB  = 100 Nm, snaga motora Pem = 4,5 kW, broj obrtaja elektromotora nem = 1450 min-1, brojevi zubaca zupčastih kaišnika zk1 = 30, zk2 = 55, brojevi zubaca zupčanika z1 = 23, z2 = 55, prečnici kaišnika dw1 = 120 mm, dw2 = 250 mm, dw3 = 100 mm, dw4 = 200 mm, stepen proklizavanja trapeznog kaišnog para (p = 0,98, stepen proklizavanja višeprofilnog kaišnog para (vp = 0,995; stepen iskorišćenja klinastog kaišnog prenosnika (k = 0,96; stepen iskorišćenja zupčastog kaišnog prenosnika (zk = 0,98; stepen iskorišćenja višeprofilnog kaišnog prenosnika (vp = 0,97; stepen iskorišćenja zupčastog prenosnika (z = 0,985.

# Text boxes

dw4

EM

z1

z2

dw2

dw1

zk1

zk2

B

C

A

dw3