Претходни прорачун зупчаника – ОДРЕЂИВАЊЕ МОДУЛА

1.

Одредити стварно потребан модул зупчаника m12, mmn34 и mn56 ако је позната снага електромотора 
Pem = 2,2 kW, број обртаја електромотора nem = 1450 min-1, број зубаца зупчаника z1 =1 (L), z2 = 35, m1/2 = 1,25 mm, q1/2 = 12, z3  = 20,  z4 = 55,  mmn3/4 = 1,5 mm, z5  = 10 (D), z6 = 55 (L),  mn5/6 = 2,5 mm, (5/6 = 12(, степен искоришћења пужног пара (1/2 = 0,75, a цилиндричних и коничних парова (3/4 = (5/6 = 0,98. Oбртни момент на излазу T4  = 500 Nm, материјал за израду зупчаника 16MnCr5 (Č4320) и однос b/d = 1, а материјал за израду пужног зупчаника С.CuSn14, коефицијент померања профила је 0. Pачунати да механизам ради мирно, без удара.

2.

Одредити стварно потребан модул зупчаника mmn12, m34 и mn56 ако је позната снага електромотора 
Pem = 1,5 kW, број обртаја електромотора nem = 1440 min-1, број зубаца зупчаника z1 =12, z2 = 35, mmn1/2 = 1,25 mm, (m1/2 = 20(, z3 = 2 (D), z4 = 55, m3/4 = 1,5 mm, q3/4 = 12, z5  = 15 (D), z6 = 55 (L),  mn5/6 = 2,5 mm, 
(5/6 = 15(, степен искоришћења пужног пара (3/4 = 0,754, a зупчастих парова (1/2 = (5/6 = 0,98. Oбртни момент на излазу T4  = 200 Nm, материјал за израду зупчаника 20MnCr5 (Č4721) и однос b/d = 1, а материјал за израду пужног зупчаника С.CuSn12, коефицијент померања профила је 0. Pачунати да механизам ради са јаким ударима.

# Text boxes

z6

z5

(

z6

z2

z1

n1

II

z3

z4

n4

z5

z4

z3

z1

z2

II