| ФТН – Нови Сад | Предмет | Студент | Број индекса |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕХАТРОНИКА | МЕ2 |  |  |

1. Извршити анализу сила на зупчаницима, који се налазе на вратилу II, и анализу сила на истом  вратилу, ако је позната снага електромотора - Pem = 7,5 kW, број обртаја електромотора nem = 1440 min-1, број зубаца зупчаника z1 = 20 (D), z2 = 46 (L), mn1/2 = 2,0 mm, (1/2  = 20(, z3  = 1 (D), z4 = 46, m3/4 = 1,5 mm, q3/4= 12, z5  = 17 (L),  z6 = 56 (D),  mn5/6 = 2 mm, (5/6  = 12(, степен искоришћења зупчастих парова (1/2 =(5/6 = 0,98 а пужног пара (3/4 = 0,8 и да је обртни момент на излазу T4  = 100 Nm.

2. Oдредити потребан модул зупчаника z5 , ако је коефицијент померања профила 0 а материјал за израду зупчаника Č4720, а однос b/d = 1. Pачунати да механизам ради са јаким ударима и да је момент увијања према задатку 1.

3. Oдредити потребан пречник вратила на месту зупчаника – z6, ако је познато да је материјал вратила Č 1730.

4. За дати механички преносник, за најнеповољнији случај оптерећења, одредити радни век лежаја А,ако је позната ознака лежаја 6310.

СК

# Text boxes

z2

z1

II

100

z6

z5

III

z3

z4

n4

(

(

100

A