| ФТН – Нови Сад | Предмет | Студент | Број индекса |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕХАТРОНИКА | МЕ2 |  |  |

1. Извршити анализу сила на зупчаницима, који се налазе на вратилу II, и анализу сила на истом  вратилу, ако је позната снага електромотора - Pem = 4,5 kW, број обртаја електромотора nem = 2850 min-1, број зубаца зупчаника z1 = 12 (L),  z2 = 46 (D), mn1/2 = 2,0 mm, (1/2  = 20(, z3  = 2 (D), z4 = 49,   m3/4 = 1,5 mm, q3/4= 12, z5  = 12 (L), z6 = 56 (D),   mn5/6 = 2 mm, (5/6  = 12(, степен искоришћења зупчастих парова (1/2 =(5/6 = 0,98 а пужног пара (3/4 = 0,75 и да је обртни момент на излазу T4  = 50 Nm.

2. Oдредити потребан модул зупчаника z5 , ако је коефицијент померања профила 0 а материјал за израду зупчаника Č4721, а однос b/d = 1. Рачунати да механизам ради са јаким ударима и да је момент увијања према задатку 1.

3. Oдредити потребан пречник вратила на месту лежаја – А, ако је познато да је материјал пужног вратила Č 4320. Рачунати да механизам ради са јаким ударима и да је мом. увијања према задатку 1.

4. Одредити радни век лежаја А ознаке 6308, ако је познато да он прихвата аксијалну силу, да је радијална сила  FrA = 10000 N (аксијалну сила прорачунати). Рачунати да механизам ради са јаким ударима и да је момент увијања према задатку 1.

СК

# Text boxes

z6

III

В

z5

z2

z1

z4

z3

n4

100

A

II

(

(