| ФТН – Нови Сад | Предмет | Студент | Број индекса |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕХАТРОНИКА | МЕ2 |  |  |

1. Извршити анализу сила на зупчаницима, који се налазе на вратилу II, и анализу сила на истом  вратилу, ако је позната снага електромотора - Pem = 2.1 kW, број обртаја електромотора nem = 1450 min-1, број зубаца зупчаника z1 = 12 (D),    z2 = 43 (L), mn1/2 = 1,0 mm, (1/2  = 20(, z3  = 15, z4 = 42,   m3/4 = 1,25 mm, z5  = 1 (L), z6 =  38,  mn5/6 = 1,5 mm, q5/6 = 12, степен искоришћења зупчастих парова (1/2 = (3/4  = 0,98 а сваког пужног пара понаособ (5/6 = 0,85. Затим одредити обртни момент на сваком од излаза T6  и број обртаја на истом излазу.

2. Oдредити потребан модул зупчастог пара z3 / z4 , ако је коефицијент померања профила 0 а материјал за израду зупчаника 17MnCr5 (Č4320). Рачунати да механизам ради са јаким ударима и да је обртни момент према задатку 1.

3. Oдредити потребан пречник вратила III на месту левог лежаја, ако је познато да је материјал вратила С60 (Č1730). Углови положаја зупчаника на цртежу су α = 30° и β = 18°.

4. За дати смер обртања одредити радни век левог лежаја на вратилу III, ако је познато да је ознака лежаја 6305. Углови положаја зупчаника на цртежу су α = 30° и β = 18°. Прокоментарисати добијено решење.

СК

# Text boxes

200

z5

z6

z1

z2

z4

z3

z6

z5

n6

III

100

100

(

II

(