| ФТН Нови Сад | Предмет | Испит | Студент | Број индекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕХАТРОНИКА | МЕ2 | 2016-09-10 |  |  |

За преносник, приказан на цртежу, који ради са малим ударима:

1. одредити потребан модул конусног зупчастог пара z5/z6;

2. извршити анализу сила на вратилу II;

3. одредити пречник вратила II на месту десног лежаја В ако је познато да је материјал вратила С60 (Č1730);

4. одредити радни век лежаја D на вратилу III ознаке 6305.

Познати подаци:

P1 = 3 kW	n1 = 1440 min-1		T4 = 700 Nm

z1 = 1 (L)	z2 = 34		m1/2 = 1,5 mm	q1/2 = 12		(1/2 = 0,78

Материјал пужа: 16MnCr5 (Č4320)

Материјал пужног зупчаника: P.CuSn12

z3  = 15 (L)	z4 = 52 (D)	mn3/4 = 2 mm	    (3/4 = 12(  	(3/4 = 0,98

Материјал зупчаника: 17MnCr5 (Č4320)

z5  = 20		z6 = 47		mmn5/6 = 2,5 mm		(5/6 = 0,98

Материјал зупчаника: 16MnCr5 (Č4320)

# Text boxes

III

30°

100        100

z5

z6

z1

z2

D

C

A

n1

B

z4

z3

II

60