ZADATAK IZ KLINOVA

Odrediti potrebnu dužinu klina na mestu zupčanika z2, za najnepovoljniji slučaj opterećenja, ako je poznato da je snaga i broj obrtaja na ulazu P1= 1,5 kW, n1= 960 min-1, podaci o zupčanicima: z1=14, z2= 60, mn1,2= 1 mm,  (1,2= 30(, gubici po zupčastom paru  2%, a ostale gubitke zanemariti, prečnik zupčastog vratila na mestu klina d = 25 mm, materijal klina je  E 295 (Č0545).

ZADATAK IZ VRATILA

(PRETHODNI PRORAČUN)

Odrediti potreban prečnik zupčastog vratila na mestu zupčanika z2, ako je poznat materijal vratila  16MnCr5 (Č4320), nominalni obrtni moment na izlazu T4 = 200 Nm, broj obrtaja elektromotora  nem = 1440 min-1, podaci o zupčanicima: z1= 14 (L), z2= 62, mn1,2= 1 mm, (1,2= 30(, z3= 12 (D), z4= 35, mn3,4= 2,5 mm, (3,4= 15(, gubici po zupčastom paru  2%, a ostale gubitke zanemariti.

ZADATAK IZ VRATILA

(ZAVRŠNI PRORAČUN)

Nacrtati dijagram uvijanja vratila II i stepen sigurnosti vratila na mestu ležaja A, ako je poznata snaga elekromotora Pem = 1,1 kW, broj obrtaja elekromotora nem = 1440 min-1, broj zubaca zupčanika z1 = 2 (D), z2 = 46, m1/2 = 1,5 mm, q1/2= 14, z3 = 13 (L), z4 = 46 (D), mn3/4 = 1,5 mm, (3,4= 12(, z5 = 15 (L) , z6 = 56 (D), mn5,6 = 2 mm, (5,6= 10(, stepen iskorišćenja zupčastih parova (3/4 = (5/6 = 0,98, a pužnog para (1/2 = 0,8 i da je obrtni moment na izlazu T6 = 80 Nm. Materijal vratila je C60 (Č1730), a prečnik vratila na tom mestu je 40 mm, sredina zupčanika udaljena je od sredine ležaja 100 mm. Računati da mehanizam radi sa srednjim udarima.

ZADACI IZ LEŽAJA

1. Odrediti radni vek ležaja A, prikazanog na crtežu, ako je poznata snaga i broj obrtaja na ulazu  Pem = 4,5 kW  nem = 1440 min-1, podaci o zupčanicima: z1 = 14, z2 = 62, mn1,2 = 1 mm, (1,2 = 30(,  1– desni, z3 = 12, z4 = 35, mn3,4 = 2,5 mm, (3,4 = 15(, 3 – levi, oznaka ležaja A je 6208, gubici po zupčastom paru  2%, a ostale gubitke zanemariti. Prokomentarisati dobijeno rešenje.

2. Odrediti radni vek ležaja A oznake 6308, ako je poznato da on prihvata aksijalnu silu. Poznata je snaga elektromotora Pem = 5,5 kW, broj obrtaja elektromotora nem = 980 min-1, broj zubaca zupčanika z1= 14 (L), z2= 46 (D), mn1,2 = 2 mm, (1,2 = 20(, z3= 2 (D), z4= 49, m3,4 = 1,5 mm, q3/4= 12, z5= 12 (L), z6= 56 (D), mn5,6 = 2 mm, (5,6 = 25(, stepen iskorišćenja zupčastih parova (1/2  = (5/6 = 0,98, a pužnog para (3/4 = 0,75 i da je obrtni moment na izlazu T4 = 1000 Nm.

# Text boxes

z1

z4

z2

z3

ul

izl

r

b

r

hav

hag

h

Ft

Ft

T2